Додаток Г

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач  кафедри Е

д.т.н., професор

____________   Й. Й. Білинський

"___" ________________  2015 р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни «Технологічні основи електроніки»

студенту Купчик К. В. групи МЕ-10

Тема роботи: «Виготовлення базових логічних елементів 3І-НЕ               семисегментного дешифратора»

Вихідні дані

Базовий інтегральний елемент – КМДН; товщина області р-кармана –      2,4 мкм; товщина областей стоку і витоку р-канального і n-канального транзисторів – 1,9 мкм; товщина ізолювального окислу (SiO2) – 0,55 мкм; тов-щина підзатворного діелектрика – 0,085 мкм; ширина полікремнієвого затвору – 6 мкм; товщина металізації – 0,8 мкм; концентрація домішки в підкладці – 2*1015 см-3; концентрація домішки р-кармана – 4*1016 см-3; концентрація домішки витоку і стоку р-канального транзистора – 3*1020 см-3; концентрація домішки витоку і стоку n-канального транзистора –        8*1020 см-3; домішки р-області – бор, n-області – фосфор. 3І-НЕ: Ln =       =Lp =2λ, Wn = 15 λ, Wp = 16 λ, Ln = Lp=1.2мкм, Wn =9 мкм, Wp =9,6 мкм, тип ізоляції – LOCOS (локальне окислення кремнію).

Зміст ПЗ до курсової роботи

Індивідуальне завдання

Анотація

Вступ

- Розробка схеми логічного елемента 3І-НЕ на основі КМДН-структури та технологічного маршруту його виготовлення.

- Розрахунок режимів технологічних операцій при виготовленні базового інтегрального елемента.

- Розробка семисегментного дешифратора в базисі основних логічних елементів 3І-НЕ.

Висновки

Перелік посилань

Додатки

Дата видачі "____" _________ 2015 р.                  Керівник  ___________

(підпис)

Завдання отримав  __________

(підпис)