Додаток А

Перелік груп технологічно сумісних автомобілів для виробництва технічного обслуговування і поточного ремонту

| Група технологічно сумісних автомобілів | Базові моделі технологічно сумісних автомобілів, що входять до однієї групи |
| --- | --- |
| І-а група | АЗЛК, ИЖ, ВАЗ, ЗАЗ, ЛуАЗ |
| II-а група | "Волга", РАФ, УАЗ. ЕрАЗ |
| III-я група | ПАЗ, КАвЗ, ГАЗ, ЗІЛ, Газ |
| IV-а група | ЛАЗ, ЛіАЗ, "Ікарус" |
| V-а група | Урал, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ |

Додаток Б

НОРМИ РОЗМІЩЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ І УСТАТКУВАННЯ

Таблиця Б 1 – Категоріювання рухомого складу залежно від габаритних   розмірів

| Категорія автомобілів | Розміри автомобілів, м |
| --- | --- |
|  | довжина | ширина |
| І категорія | до 6,0 | до 2,1 |
| II категорія | понад 6,0 до 8,0 | понад 2,1 до 2,5 |
| III категорія | понад 8,0 до 12,0 | понад 2,5 до 2,8 |
| IV категорія | понад12,0 | понад 2,8 |

Примітки.

1. Для автомобілів і автобусів з розмірами довжини і ширини, відмінними від розмірів, приведених в таблиці, категорія визначається за найбільшим розміром.

2. Категорія автопоїздів визначається за габаритними розмірами автомобілів-тягачів.

3. Зчленовані автобуси відносяться до III категорії автомобілів.

Таблиця Б 2 – Відстані між рухомим складом, елементами будівельних конструкцій будівель і споруд в приміщенні і на відкритих майданчиках

| Номенклатура відстаней | Позначення | Норми відстаней для рухомого складу, м | Ескіз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | І категорії | II і III категорії | IV категорії |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пости технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу |
| Від торцевої сторони автомобіля до стіни | а | 1,2 | 1,5 | 2,0 |  |
| Теж, до стаціонарного технологічного обладнання | а | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Від подовжньої сторони автомобіля на постах для робіт без зняття шин, гальмівних барабанів і газових балонів | б | 1,2 | 1,6 | 2,0 |  |
| Теж, із зняттям шин, гальмівних барабанів і газових балонів | б | 1,5 | 1,8 | 2,5 | Внутрішній проїзд |

Продовження таблиці Б 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Між подовжніми сторонами автомобілів на постах для робіт без зняття шин, гальмівних барабанів і газових балонів | в | 1,6 | 2,0 | 2,5 |  |
| Те ж, із зняттям шин, гальмівних барабанів, газових балонів | в | 2,2 | 2,5 | 4,0 |  |
| Між автомобілем і колоною | г | 0,7 | 1,0 | 1,0 |  |
| Від подовжньої сторони автомобілі до технологічного і іншого устаткування | д | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Між торцевими сторонами автомобілів | е | 1,2 | 1,5 | 2,0 |  |
| Від торцевої сторони автомобіля до зовнішніх воріт | ж | 1,5 | 1,5 | 2,0 |  |
| Автомобіле-місце зберігання і очікування технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу |
| Від задньої сторони автомобілів до стіни або воріт при прямокутній постановці автомобілів | а | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |
| Те ж, при косокутній розстановці автомобілів | а | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |
| Від поздовжньої сторони автомобіля до стіни | б | 0,5 | 0,6 | 0,8 | Внутрішній проїзд |
| Між поздовжніми сторонами автомобілів | в | 0,5 | 0,6 | 0,8 |  |
| Від поздовжньої сторони автомобіля до колони або пілястра | г | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  |

Продовження табл. Б 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Між автомобілями, що стоять один за іншим | д | 0,4 | 0,5 | 0,6 |  |
| Від передньої сторони автомобіля до стіни або воріт при прямокутній розстановці автомобілів | е | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Те ж, при косокутній розстановці автомобілів | е | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |
| Від передньої сторони автомобіля до пристрою підігріву автомобілів в зимовий час | ж | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |

Примітки.

1. Норми відстаней, вказані в таблиці, для автомобіле-місць зберігання і очікування на відкритих майданчиках слід збільшувати для одиночних автомобілів на 0,1 м; для автопоїздів і зчленованих автобусів – на 0,2 м.

2. Пости ТО і ПР і автомобіле-місця зберігання, вказані на ескізах 1, 3, 6 таблиці допускається розміщувати під кутом до осі внутрішнього проїзду.

3. Зберігання причепів і напівпричепів допускається відчепленими від автомобілів і видільних тягачів.

4. Для зберігання автомобілів, які належних громадянам, допускається збільшення відстаней між поздовжніми сторонами автомобілів до 0,6 - 0,7 м.

Таблиця Б 3 – Габарити наближення рухомого складу один до одного і до елементів будівельних конструкцій будівель і устаткування при маневруванні рухомого складу

| Найменування елементів наближення | Мінімальні розміри наближення, м, залежно від категорії автомобілів |
| --- | --- |
|  | І категорія | II категорія | III категорія | IV категорія |
| Пости ТО і ПР рухомого складу |  |  |  |  |
| До автомобілів, конструкцій будівель і споруд, стаціонарного устаткування, розташованих з боку в'їзду | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| Те ж, розташованих з протилежної сторони в'їзду | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Автомобіле-місця зберігання і очікування |  |  |  |  |
| До автомобілів, конструкцій будівель і споруд, стаціонарного устаткування, розташованих з боку в'їзду | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Те ж, розташованих з протилежної сторони в'їзду | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| Ворота зовнішні |  |  |  |  |
| Перевищення найбільшої ширини рухомого складу при проїзді перпендикулярно площині воріт | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| Те ж, при проїзді під кутом до площини воріт | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 |
| Перевищення найбільшої висоти рухомого складу | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Проїжджа частина однопутної рампи |  |  |  |  |
| Перевищення найбільшої ширини рухомого складу для прямолінійної рампи | 0,8 | 1,2 | 1,2 | - |
| Те ж, для криволінійної рампи | 1,0 | 1,5 | 1,5 | - |
| Перевищення найменшого зовнішнього габаритного радіусу кривої повороту автомобіля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Кабіни автомобільного ліфта |  |  |  |  |
| Перевищення габаритів рухомого складу: |  |  |  |  |
| ширини | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - |
| довжини | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| висоти | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |

Таблиця Б 4 – Ширина внутрішнього проїзду в зонах ТО і ПР залежно від типу автомобіля та способу його встановлення

| Тип і моделі рухомого складу | Ширина внутрішнього проїзду, м |
| --- | --- |
|  | Пости канави при установці рухомого складу | Пости підлогові при установці рухомого складу |
|  | без додаткового маневру | з додатковим маневром | без додаткового маневру | з манев-ром |
|  | Кут установки рухомого складу до осі проїзду |
|  | 45° | 60° | 90° | 60° | 90° | 45° | 60° | 90° | 90° |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Автомобілі легкові |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особливо малого класу | 4,3 | 5,8 | - | 4,7 | 6,4 | 2,9 | 2,9 | 5,5 | 4,8 |
| Малого класу | 4,4 | 5,8 | - | 4,9 | 6,5 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 5,0 |
| Середнього класу | 4,8 | 6,5 | - | 5,9 | 7,2 | 3,3 | 3,3 | 6,4 | 5,7 |
| Автобуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особливо малого класу | 4,8 | 6,5 | - | 5,6 | 7,4 | 3,5 | 3,5 | 5,3 | 4,9 |
| Малого класу | 6,5 | 8,7 | - | 7,6 | 10,2 | 4,3 | 4,3 | 7,3 | 6,6 |
| Середнього класу | 7,4 | 9,3 | - | 8,7 | 11,6 | 5,0 | 6,8 | 10,9 | 10,6 |
| Великого класу | 8,8 | 10,4 | - | 10,1 | 13,8 | 5,3 | 8,6 | 14,9 | 13,0 |
| Особливо великого класу | 7,8/ 7,0 | 12,0/ 11,0 | - | - | - | 7,5/ 6,5 | 11,0/10,0 | 12,0/ 10,8 | - |
| Автомобілі вантажні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особливо малої вантажопідйомності | 4,7 | 6,2 | - | 5,4 | 7,1 | 3,3 | 3,5 | 5,8 | 5,4 |
| Малої вантажопідйомності | 5,6 | 7,4 | - | 6,4 | 8,5 | 3,5 | 3,6 | 6,5 | 6,0 |
| Середньої вантажопідйомності | 6,5 | 8,3 | - | 7,3 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 7,3 | 7,0 |
| Великої вантажопідйомності | 6,3 | 8,8 | - | 7,9 | 10,3 | 4,5 | 4,5 | 8,5 | 8,3 |
| Особливо великої вантажопідйомності | 10,2 | 13,3 | - | 10,8 | 14,4 | 5,5 | 8,3 | 14,2 | 13,1 |
| Повнопривідні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малої вантажопідйомності | 6,5 | 8,7 | - | 6,9 | 9,9 | 3,8 | 4,4 | 8,8 | 6,6 |
| Великої вантажопідйомності | 7,7 | 10,4 | - | 8,3 | 11,7 | 4,3 | 4,6 | 9,3 | 8,3 |
| Особливо великої вантажопідйомності | 9,2 | 13,3 | - | 10,1 | 14,0 | 4,5 | 5,4 | 15,2 | 11,0 |
| Самоскиди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньої вантажопідйомності | 6,6 | 8,8 | - | 7,2 | 9,9 | 4,1 | 4,3 | 7,2 | 6,8 |
| Великої вантажопідйомності | 5,6 | 7,4 | - | 6,2 | 8,5 | 4,0 | 4,1 | 6,4 | 5,8 |
| Особливо великої вантажопідйомності | 6,4 | 8,3 | - | 7,4 | 10,1 | 4,2 | 4,3 | 6,3 | 6,2 |
| Автомобілі-самоскиди кар'єрні вантажопідйомністю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 т | 7,2 | 9,0 | 13,8 | 3,0 | 11,0 | 3,0 | 6,0 | 9,5 | 9,2 |
| 42 т | 8,3 | 10,5 | 16,3 | 9,5 | 13,0 | 6,5 | 6,5 | 10,7 | 10,5 |

Продовження таблиці Б 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сидільні тягачі з навантаженням на сидільний пристрій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,0 т | 5,6 | 7,5 | - | 5,8 | 7,9 | 3,6 | 3,6 | 8,0 | 6,5 |
| понад 3,0 до 6,0 т | 5,7 | 7,3 | - | 5,6 | 7,9 | 3,8 | 3,9 | 6,6 | 6,8 |
| понад 6,0 до 8,0 т | 6,4 | 8,1 | - | 7,3 | 9,5 | 4,1 | 4,1 | 6,8 | 6,6 |
| понад 8,0 до 10 т | 6,4 | 8,1 | - | 6,8 | 9,1 | 4,1 | 4,1 | 7,2 | 6,7 |
| понад 10 до 16,0 т | 8,7 | 11,8 | - | 9,2 | 12,5 | 4,4 | 5,7 | 11,8 | 9,9 |
| Автопоїзда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобіль з причепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньої і великої вантажопідйомності | 6,0/ 6,0 | 9,0/8,5 | 13,0/ 9,0 | - | - | 6,0/5,8 | 7,0/6,5 | 9,5/ 7,5 | - |
| Особливо великої вантажопідйомності | 10,0/ 8,0 | 13,0/ 12,0 | 16,0/ 12,0 | - | - | 8,5/7,5 | 11,6/8,5 | 13,0/ 9,5 | - |
| Автомобіль з напівпричепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньої і великої вантажопідйомності | 7,5/ 6,0 | 10,0/ 7,5 | 15,0/ 10,0 | - | - | 6,0/ 5,8 | 8,0/ 7,0 | 10,5/ 8,5 | - |
| Особливо великої вантажопідйомності до 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,0/ 6,5 | 12,0/ 8,5 | 15,5/ 12,5 | - | - | 7,0/ 6,5 | 9,0/ 9,0 | 12,0/ 10,5 | - |
| Те ж, понад 10 т | 10,0/ 8,0 | 14,0/ 9,5 | 17,0/ 15,0 | - | - | 8,8/ 7,8 | 11,4/ 8,4 | 14,0/ 10,0 | - |

Примітка.

1. Ширина внутрішніх проїздів визначена з умови в'їзду рухомого складу на виробничі пости переднім ходом.

2. Для нормативів, приведених дробом, в чисельнику вказана ширина проїзду, за умови виїзду заднім ходом; в знаменнику - при виїзді переднім ходом.

3. Для постів канав ширина внутрішніх проїздів визначена з умови довжини робочої частини канави, рівній габаритній довжині рухомого складу.

4. Додатковий маневр рухомого складу передбачає застосування одного заднього ходу при в'їзді на виробничі пости і виїзді з них.

5. Ширину внутрішніх проїздів для виробничих постів, обладнаних чотирьох, шестистояковими підйомниками, слід приймати по нормативах, приведених для постів канав, для виробничих постів, обладнаних пересувними стійками, одно- двоплунжерними гідравлічними підйомниками, слід приймати по нормативах, вказаних для підлогових постів.

Таблиця Б 5 – Ширина внутрішньогаражного проїзду при в'їзді і виїзді для зберігання рухомого складу

| Типи і моделі рухомого складу | Ширина внутрішнього проїзду, м |
| --- | --- |
|  | машино-місця зберігання в приміщенні при установці рухомого складу | машино-місця зберігання на відкритому майданчику при установці рухомого складу |
|  | переднім ходом | заднім ходом | переднім ходом | заднім ходом |
|  | без додаткового маневру | з додатковим маневром | без додаткового маневру | без додаткового маневру | з додатковим маневром | без додаткового маневру |
|  | Кут установки рухомого складу до осі проїзду |
|  | 45° | 60° | 90° | 45° | 60° | 90° | 45° | 60° | 90° | 90° | 45° | 60° | 90° |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Автомобілі легкові |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особливо малого класу | 2,7 | 4,5 | 6,1 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 3,0 | 4,4 | 8,5 | 6,3 | 3,6 | 4,0 | 5,3 |
| малого класу | 2,9 | 4,3 | 6,4 | 3,6 | 4,1 | 5,5 | 3,2 | 4,7 | 3,6 | 6,5 | 3,9 | 4,2 | 5,6 |
| середнього класу | 3,7 | 5,4 | 7,7 | 4,7 | 4,8 | 6,1 | 4,0 | 5,6 | 9,6 | 7,3 | 4,3 | 4,9 | 6,1 |
| Автобуси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особливо малого класу | 3,8 | 5,3 | 7,3 | 4,3 | 5,2 | 6,5 | 4,1 | 5,5 | 10,1 | 8,0 | 5,1 | 5,6 | 6,4 |
| малого класу | 5,0 | 8,2 | 10,5 | 5,5 | 6,8 | 9,0 | 5,0 | 8,2 | 13,9 | 10,8 | 5,9 | 7,0 | 10,0 |
| середнього класу | 6,0 | 9,7 | 11,0 | 7,0 | 7,8 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 13,1 | 11,2 | 7,1 | 8,0 | 11,4 |
| великого класу Ікарус-260 | 7,0 | 10,4 | 12,8 | 7,7 | 8,9 | 11,6 | 7,1 | 10,6 | 14,0 | 13,1 | 7,9 | 9,1 | 12,0 |
| особливо великого класу | - | - | - | - | - | - | 9,7/ 8,7 | 13/ 10,7 | 15,2/ 12,2 | - | - | - | - |
| Автомобілі вантажні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортові |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особливо малої вантажопідйомності | 3,4 | 4,6 | 7,4 | 4,3 | 4,8 | 6,5 | 4,0 | 5,4 | 10,0 | 7,5 | 4,9 | 5,2 | 7,0 |
| малої вантажопідйомності | 4,2 | 6,3 | 8,8 | 5,0 | 5,6 | 7,7 | 4,4 | 6,5 | 11,8 | 9,0 | 5,6 | 5,9 | 8,0 |
| середньої вантажопідйомності | 4,5 | 7,1 | 9,8 | 5,3 | 6,3 | 8,0 | 4,8 | 7,3 | 13,1 | 10,1 | 5,6 | 6,6 | 8,5 |
| великої вантажопідйомності | 4,8 | 7,9 | 10,5 | 5,6 | 6,8 | 8,6 | 4,9 | 7,6 | 13,6 | 10,9 | 6,3 | 6,8 | 9,4 |
| особливо великої вантажопідйомності | 6,7 | 9,8 | 13,8 | 7,2 | 8,6 | 12,8 | 7,2 | 10,0 | 20,8 | 14,1 | 7,4 | 8,8 | 13,1 |
| Повнопривідні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| малої вантажопідйомності | 4,4 | 7,6 | 10,0 | 5,4 | 6,4 | 9,4 | 4,7 | 7,6 | 14,6 | 10,3 | 5,6 | 6,6 | 9,8 |

Продовження таблиці Б 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| середньої вантажопідйомності | 5,4 | 9,4 | 11,9 | 6,0 | 7,2 | 10,8 | 5,1 | 8,0 | 16,6 | 12,1 | 6,4 | 7,6 | 11,2 |
| особливо великої вантажопідйомності | 6,5 | 9,2 | 12,9 | 7,0 | 8,2 | 12,0 | 8,8 | 10,9 | 19,9 | 13,2 | 7,1 | 8,4 | 12,3 |
| Самоскиди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| малої і середньої вантажопідйомності | 4,5 | 7,3 | 10,1 | 5,6 | 6,1 | 8,1 | 4,9 | 7,4 | 13,6 | 10,2 | 5,9 | 8,4 | 8,2 |
| великої вантажопідйомності | 4,2 | 6,3 | 8,6 | 5,5 | 5,9 | 7,4 | 4,4 | 6,1 | 11,8 | 8,8 | 5,9 | 6,1 | 7,9 |
| особливо великої вантажопідйомності до 10 т | 4,5 | 7,2 | 10,2 | 5,7 | 6,3 | 7,9 | 5,0 | 7,4 | 13,3 | 10,5 | 6,0 | 0,3 | 8,3 |
| Те ж саме, понад 10 т | 5,3 | 8,0 | 12,0 | 6,4 | 7,3 | 11,5 | 8,0 | 8,2 | 17,7 | 12,3 | 6,6 | 7,8 | 11,8 |
| Автомобілі-самоскиди кар'єрні вантажопідйомністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 т | 5,5 | 7,5 | 11,5 | 6,9 | 7,2 | 9,5 | 5,5 | 7,5 | 14,5 | 1,5 | 7,0 | 7,7 | 9,5 |
| 42 т | 6,3 | 8,7 | 12,5 | 7,4 | 8,1 | 11,5 | 6,4 | 8,8 | 16,0 | 12,5 | 7,7 | 8,4 | 11,6 |
| Сидільні тягачі з навантаженням на сидільний пристрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,0 т | 3,9 | 6,4 | 8,5 | 5,1 | 5,7 | 7,7 | 4,3 | 6,6 | 11,7 | 8,9 | 5,4 | 5,9 | 7,9 |
| понад 3,0 до 5,0 т | 4,1 | 8,5 | 8,6 | 5,4 | 5,8 | 7,6 | 4,4 | 6,7 | 11,4 | 8,7 | 5,6 | 6,1 | 8,0 |
| понад 5,0 до 6,0 т | 4,4 | 7,3 | 10,2 | 5,6 | 6,2 | 8,3 | 4,8 | 7,2 | 12,8 | 10,0 | 5,8 | 6,3 | 8,5 |
| понад 6,0 до 8,0 т | 4,6 | 7,3 | 10,2 | 5,6 | 6,2 | 8,3 | 4,8 | 7,4 | 12,8 | 10,5 | 5,9 | 6,4 | 8,6 |
| понад 8,0 до 10,0 т | 4,6 | 7,9 | 10,4 | 5,6 | 6,2 | 8,3 | 4,8 | 7,5 | 12,5 | 10,5 | 5,3 | 6,4 | 8,5 |
| понад 10 т | 5,9 | 8,2 | 11,6 | 8,9 | 7,7 | 11,6 | 6,5 | 8,4 | 17,8 | 11,8 | 7,1 | 7,9 | 11,9 |
| Автопоїзда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобіль з причепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середньої і великої вантажопідйомності | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 8,5 | 12,6 | - | - | - | - |
| особливо великої вантажопідйомності | - | - | - | - | - | - | 9,2 | 12,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| Автомобіль з напівпричепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середньої і великої вантажопідйомності | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 9,0 | 11,0 | - | - | - | - |

Продовження таблиці Б 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| особливо великої вантажопідйомності | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 11,0 | 13,0 | - | - | - | - |
| Те ж саме, понад 12 т | - | - | - | - | - | - | 10,7 | 11,0 | 13,0 | - | - | - | - |

Примітки.

1. Для нормативів, проведених дробом, в чисельнику вказана ширина проїзду за умови виїзду заднім ходом, в знаменнику - при виїзді переднім ходом.

2. Додатковий маневр рухомого складу передбачає застосування одного заднього ходу при в'їзді на машино-місце зберігання і очікування і виїзді з них.

3. Збільшення габаритів наближення рухомого складу, приведених в табл. 2, на кожний 0,1 м (але не більше 0,4 м) зменшує ширину внутрішнього проїзду для автомобілів І категорії на 0,15 м, для автомобілів II і III категорії - на 0,2 м.

Таблиця Б 6 – Норми розміщень технологічного устаткування

| Номенклатура відстаней | Позначення | Норми відстані залежно від габаритів устаткування не менше, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,8(1,0 | понад 0,8(1,0 до 1,5(3,0 | понад 1,5(3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слюсарне устаткування |  |  |  |  |
| Між бічними сторонами устаткування | а | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
| Між тильними сторонами устаткування | б | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| Між устаткуванням при розташуванні |  |  |  |  |
| одного робочого місця | в | 1,2 | 1,7 | - |
| двох робочих місць | г | 2,0 | 2,5 | - |
| Між устаткуванням і стіною або колоною | д | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
|  | е | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
|  | ж | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Верстатне устаткування |  |  |  |  |
| Між бічними сторонами верстатів | а | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| Між тильними сторонами верстатів | б | - | 0,8 | 1,0 |
| Між верстатами при розташуванні |  |  |  |  |
| одного робочого місця | в | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| двох робочих місць | г | 2,0 | 2,5 | 2,3 |
| Між верстатами при обслуговуванні двох верстатів одним робітником | и | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| Між верстатами і стіною або колоною | д | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  | е, ж | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| Ковальське устаткування |  |  |  |  |
| Між бічними сторонами |  |  |  |  |
| Молотом і нагрівальною піччю | а | 1,0 |
| Молотом, нагрівальною піччю і іншим устаткуванням | б | 2,5 |
| Продовження таблиці Б 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Між молотом і стіною, колонною | д | 0,4 |
|  | е | 3,0 |
| Деревообробні верстати |  |  |
| Між бічною стороною верстата і місцями складування | а | 0,7 |
| Між передньою стороною верстата і місцями складування | б | 0,5 |
| Між тильною стороною верстата і стіною, колонною | д | 1,0 |
| Між передньою стороною верстата і стіною, колонною | ж | 1,8 |
| Устаткування фарбувальне і сушильне |  |  |
| Між бічними сторонами фарбувальних камер (між гідрофільтрами) | б | 1,2 |
| Між бічними сторонами сушильних і фарбувальних камер (з протилежної сторони гідрофільтрів) | в | 1,0 |
| Між бічною стороною сушильної камери, фарбувальної камери (з протилежної сторони гідро-фільтру) і стіною, колонною | г | 1,0 |
|  | л | 0,8 |
| Між бічною стороною фарбувальної камери (з боку гідрофільтра) і стіною, колонною | е | 1,2 |
| Між торцевою (глухою) стороною сушильної, фарбувальної камери і стіною, колонною | ж | 0,8 |
| Між торцевою (проїзною) стороною сушильної, фарбувальної камери і воротами | и | 1,5 |

Примітки.

1. Розміщення технологічного обладнання, окрім норм, приведених в таблиці, повинне враховувати влаштування транспортних проїздів для доставки до робочих місць агрегатів, вузлів, деталей і матеріалів. Ширина проїздів повинна бути не менше:

2200 мм – при вантажопідйомності транспортного засобу до 0,5 т і розміру вантажу, тари до 880 мм

2700 мм – те ж до 1,0 т і 1200 мм відповідно

3600 мм – те ж до 3,2 т і 1600 мм відповідно.

2. Розміщення складського устаткування повинне враховувати спосіб зберігання на майданчиках, в стелажах, штабелях, піддонах, тарі і т. ін., засоби механізації підйомно-транспортних робіт (крани, штабелювари, ручні і механізовані візки, авто- і електронавантажувачі і т. ін.), габаритні розміри зберігаємих і транспортуємих агрегатів, вузлів, деталей і матеріалів.

Мінімальна ширина проходу між стелажами складає 1,0 м.

Ширина проїзду між стелажним устаткуванням повинна призначатися залежно від технічної характеристики вживаних засобів механізації, їх габаритних розмірів, радіусу повороту, а також з урахуванням габаритів виробів, що транспортуються.

Таблиця Б 7 – Значення густини розстановки технологічного устаткування

| Найменування виробничих ділянок приміщень | Коефіцієнт густини розстановки устаткування |
| --- | --- |
| Слюсарно-механічний, мідницько-радіаторний, акумуляторний, електротехнічний, ремонту приладів системи живлення, таксиметричний, радіоремонтний, оббивний, вулканізація, арматурний, фарбопідготовчий, зарядних пристроїв для електротранспорту, кислотна, компресорна | 3,5-4,0 |
| Агрегатний, шиномонтажний, ремонту устаткування і інструменту (ділянка ОТМ) | 4,0-4,5 |
| Зварювальний, бляхарський, ковальсько-ресорний, деревообробний, ремонту контейнерів ВАСНУВ | 4,5-5,0 |

Примітки.

1. Площа виробничих приміщень дільничих робіт, в яких розташовуються виробничі пости (зварювально-бляхарська, деревообробна ділянки), визначаються підсумовуванням добутку площі, зайнятої устаткуванням, на коефіцієнт густини розстановки устаткування з площею, зайнятою постами, визначаємій відповідно до вимог даного розділу норм.

2. Майданчики складування агрегатів, вузлів, деталей і матеріалів, що розташовуються у виробничих приміщеннях, в площу, зайняту устаткуванням, не включають, а підсумовують з розрахунковою площею приміщення.

3. Площа малярної ділянки визначається залежно від кількості і габаритів фарбувально-сушильного устаткування (камер, ґрат), постів підготовки, нормативних відстаней між устаткуванням, рухомим складом і елементами будівельних конструкцій будівлі.

Таблиця Б 8 – Висота приміщень постів ТО і ПР, зберігання рухомого складу до низу виступаючих будівельних конструкцій

| Тип рухомого складу | Висота приміщення, м |
| --- | --- |
|  | Не оснащене крановим обладнанням | Оснащене крановим обладнанням |
|  |  | підвісним | опорним |
|  | пости на підйомниках | пости підлогові і на канавах | пости на підйомниках | пости підлогові і на канавах | Пости підлогові і на канавах |
| Автомобілі легкові, автобуси особливо малого класу і автомобілі вантажні особливо малої вантажопідйомності | 3,6 | 3,0 | 4,8 | 4,2 | - |
| Автобуси малого, середнього, великого і особливо великого класу | 5,4 | 4,2 | 6,0 | 5,4 | - |
| Автомобілі вантажні малої і середньої вантажопідйомності | 5,4 | 4,2 | 6,0 | 5,4 | - |
| Автомобілі великої і особливо великої вантажопідйомності | 6,0 | 4,8 | 7,2 | 6,0 | - |
| Автомобілі-самоскиди вантажопідйомністю |  |  |  |  |  |
| до 5 т вкл. | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | - |
| понад 5 до 8 т | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 7.2 | - |
| понад 8 т | 7,2 | 7,2 | 8,4 | 8,4 | - |
| Автомобілі-самоскиди кар'єрні вантажопідйомністю: |  |  |  |  |  |
| 30 т | - | 8,4 | - | - | 12,0 |
| 43 т | - | 9,6 | - | - | 12,6 |

Примітки.

1. В таблиці вказана висота приміщення для кожного типу рухомого складу з урахуванням застосування підйомно-транспортного устаткування номінальної вантажопідйомності, необхідної для переміщення найбільш важкого агрегату, вузла.

2. При обладнанні виробничих постів локальними підйомно-транспортними засобами (монорельс з електроталлю, кран консольний поворотний), а також при застосуванні пересувного підлогового підйомно-транспортного устаткування (електроавтонавантажувачі, ручні крани) висота приміщення повинна враховувати габаритні розміри і висоту підйому використуємого устаткування.

3. При обслуговуванні і ремонті змішаного парку рухомого складу допускається встановлення висоти приміщення з урахуванням підйому кузова автомобілів-самоскидів в міжфермовому просторі з гарантованим запобіганням пошкодженню будівельних конструкцій.

4. Висота приміщень для автомобілів-самоскидів визначена по габариту піднятого кузова для підлогових постів.

5. Висота приміщення для зберігання рухомого складу від підлоги до низу виступаючих будівельних конструкцій і до низу підвісного устаткування і комунікацій повинна бути на 0,2 м більше висоти найбільш високого рухомого складу, але не менше 2 м.

6. Висоту приміщень постів ЩО слід приймати з урахуванням габаритних розмірів мийного і іншого устаткування комплексу ЩО.

Додаток В

Фонди ЧАСУ РОБОТИ АВТОМОБІЛІВ, УСТАТКУВАННЯ І ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ

Таблиця В 1 - Номінальна річна фундація часу роботи устаткування

| Число днів роботи на рік | Номінальний річний фонд часу при числі змін роботи на добу, год. |
| --- | --- |
|  | одна | дві | три |
| 253 | 2070 | 4140 | - |
| 305 | 2070 | 4140 | 6210 |
| 357 | 2420 | 4840 | 7260 |
| 365 | 2480 | 4960 | 7440 |

Номінальний річний фонд часу роботи автомобіля визначається за розрахунком – добутком числа днів роботи транспорту на рік на час в наряді і на коефіцієнт технічної готовності.

Таблиця В 2 – Ефективний річний фонд часу роботи устаткування

| Найменування устаткування | Число днів роботи на рік | Ефективна річна фундація часу при числі змін роботи в добу, ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | одна | дві | три |
| Розбірно-складальні | 255 | 2030 | 4020 | - |
| контрольно-регулювальне | 305 | 2030 | 4020 | 5960 |
| прибиральні, зварювальні, кузовні | 357 | 2370 | 4700 | 6970 |
| металообробне, деревообробне, електротехнічне | 365 | 2430 | 4810 | 7140 |
| Підйомно-транспортне | 255 | 1930 | 380 | - |
| ковальсько-пресове | 305 | 1930 | 3800 | 5650 |
| змащувально-заправне | 357 | 2250 | 4450 | 6600 |
| шиномонтажне | 365 | 2300 | 4570 | 6770 |
| Випробувальне, діагностичне | 255 | 1860 | 3640 | - |
| мийне, фарбувально-сушильне | 305 | 1860 | 3640 | 5400 |
| компресорне | 357 | 2180 | 4260 | 6310 |
|  | 365 | 2230 | 4370 | 6460 |

Таблиця В 3 – Номінальний і ефективний річні фонди часу виробничого персоналу

| Найменування професій працюючих | Тривалість | Річний фонд часу робітників, год. |
| --- | --- | --- |
|  | робочого тижня, год. | основної відпустки, дні |  |
|  |  |  | номінальний | ефективний |
| Маляр | 36 | 24 | 1830 | 1610 |
| Всі інші професії, включаючи водіїв автомобілів і автобусів | 41 | 24 | 2070 | 1820 |

Примітки.

1. Тривалість робочої зміни виробничого персоналу не повинна перевищувати 8,2 години. Допускається збільшення робочої зміни працюючих при загальній тривалості роботи не більше 41 години тиждень.

2. Приведені в таблиці ефективні річні фонди часу не розповсюджуються на працюючих в районах Крайньої Півночі і інших районах, прирівняних до них.

# Додаток Г

# ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

| Найменування обладнання | Модель або тип | Коротка технічна характеристика | Габаритні розміри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обладнання для прибирально-мийних операцій |
| Установка для мийки вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання 1152 | Стаціонарна, струминна, із механізованим керуванням, продуктивність 15-20 автомобілів у годину. Витрата води на 1 автомобіль 1200-1800 л. Загальна потужність електродвигунів 29,0 кВт | 6000 ( 4900 |
| Теж саме | Автоспец-обладнання 631 або 01К | Пересувний, струминна, тиск води 19-20 кгс/см2,, аркового типу, продуктивність 15-20 автомобілів у годину. Загальна потужність електродвигунів 58,8 кВт | 1700 (4850 |
| Лінія для мийки легкових автомобілів | Автоспец-обладнання М-118 | Автоматична, продуктивність 30-40 автомобілів у годину, витрата води на один автомобіль 0,5 м2 . Загальна потужність електродвигунів 58,8 кВт | 35000 (4500 |
| Установка для мийки легкових автомобілів | Автоспец-обладнання М-115 | Стаціонарна, автоматична, п'ятищіточна, продуктивність 30-40 автомобілів у годину, витрата води на один автомобіль 0,5 м3. Загальна потужність електродвигунів 58,8 кВт | 18500 ( 4500 |
| Установка для мийки і сушки легкових автомобілів | Автоспец-обладнання М-124 | Аркова, саморухома, трьох щіткова, продуктивність 12-15 автомобілів у годину. Загальна потужність електродвигунів 14,85 кВт. | 2300 ( 3200 |
| Установка для здування вологи з автомобілів | Автоспец-обладнання М-111 | Стаціонарна, продуктивність 30-40 автомобілів у годину. Загальна потужність електродвигунів 22,5 кВт | 3100 ( 4000 |
| Установка для мийки автобусів | Автоспец-обладнання 1126 | Стаціонарна, автоматична, п'ятищіточна, продуктивність 30-45 автобусів у годину. Тиск води 3-4 кгс/см2. Витрата води на один автобус 500 л. Загальна потужність електродвигунів 8,5 кВт | 10350 ( 5350 |
| Теж саме | Автоспец-обладнання М-123 | Стаціонарна, автоматична, п'ятищіточна, продуктивність 30-50 автобусів у годину. Тиск води 3-5 кгс/см2. Витрата води на один автобус 300 л. Потужність електродвигунів 7,5 кВт | 7900 ( 4500 |
| Щітка для ручної мийки автомобілів | Автоспец-обладнання М-906 | Довжина ручки 1,5 м, подача води від водогінної мережі | -- |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка для зовнішньої мийки двигунів | Автоспец-обладнання М-203 | Стаціонарна, пневматична, із підігрівом води. Потужність електродвигунів 10,0 кВт | 1400 ( 600 |
| Очисник пароводоструйний для шлангової мийки агрегатів автомобілів | Госкомсель-хозтехника СРСР ГОСНИТИ ОМ-3360 | Пересувний, продуктивність на подачі: води 1000л/ч, пароводяної суміші 500 л/год. Робочі тиск: на воді 16-20 кгс/см2, на пароводяній суміші 7-9 кгс/см2 | 13400 ( 810 |
| Установка для мийки деталей | Автоспец-обладнання 196П | Стаціонарна, однокамерна, споживана потужність 4,5 кВт | 1200 ( 2300 |
| Установка для мийки автомобілів знизу | Автоспец-обладнання М-121 | Стаціонарна, механічна, із хитними соплами, продуктивність 30-40 автомобілів у годину. Загальна потужність електродвигунів 15,0 кВт | 2990 ( 2900 |
| Установка для зовнішньої мийки автофургонів | Автоспец-обладнання М-129 | Стаціонарна, напівавтоматична, п'ятищіточна. Час мийки одного автофургона 3-5 хв. Витрата води за 1 хв. 900 л. Тиск води в системі 15 гкс/см2. Загальна потужність електродвигунів 9,0 кВт | 8100 ( 6000 |
| Установка для шлангової мийки автомобілів | Автоспец-обладнання М-107 | Стаціонарна, двох постова. Живлення від водогінної мережі, тиск 18-22 гкс/см2. Потужність електродвигунів 1,5 кВт | 830 ( 440 |
| Теж саме | Автоспецобладнання 1112 | Пересувна. Живлення з водойми або від водогінної мережі, тиск 14-15 гкс/см2, продуктивність 75-80 л/хв. Потужність електродвигунів 7,0 кВт | 1100 ( 590 |
| Пістолет для сушки стиснутим повітрям | Автоспец-обладнання 199 | Ручний із регульованим вентиляторами, продуктивність 1200 м2/год. Потужність електродвигунів 1,24 кВт | 1400 ( 650 |
| Обладнання для діагностики |
| Пост (лінія) загальної експрес діагностики вантажних автомобілів ГАЗ і ЗИЛ | НИИАТ К-458 (креслення) | Стаціонарний. Забезпечує перевірку гальмівних систем, рульового керування, установки керованих коліс, систем освітлення і сигналізації вантажних автомобілів сімейства ГАЗ і ЗІЛ. Час перевірка при сполученому варіанті 60 із, у лінію 30 с. | 24000 ( 6000 |
| Пост загальної експрес діагностики систем для безпеки руху автомобілів | НИИАТ К-503 (креслення) | Стаціонарний містить у собі комплекс устроїв для перевірки гальмівних систем, установки передніх коліс, рульового керування і зовнішніх приладів освітлення. Час діагностування до 1 хв. на 1 автомобіль | 15000 ( 6000 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пост загальної експрес діагностики систем, для безпеку руху двохосьових автобусів | НИИАТ -504 (креслення) | Стаціонарний. Містить у собі комплекс пристроїв для перевірки гальмівних зусиль на колесах, асинхронності гальмування, установки передніх коліс, люфту рульового колеса, зовнішніх приладів освітлення і сигналізації. Час діагностування біля 1 хв. на один автомобіль | 2400 ( 600 |
| Стенд для перевірки гальмівних систем вантажних автомобілів і автобусів | Автоспец-обладнання К-207 | Стаціонарний, роликовий, припустиме навантаження на вісь 4 т·с. Загальна потужність електродвигунів 20/29,0 кВт | 5400 (1420 |
| Стенд для перевірки гальмівних систем легкових автомобілів | Автоспец-обладнання К-208 | Стаціонарний, роликовий, припустиме навантаження на вісь 2 т·с. Загальна потужність електродвигунів 11/15,5 кВт | 3500 ( 880 |
| Стенд динамічний, роликовий для перевірки установки передніх коліс вантажних автомобілів і автобусів | Госкомсель-хозтехника СРСР КИ-4872 | Стаціонарний, із перевіркою установки передніх коліс по осьовому зусиллю в контакті коліс із барабанами. Потужність електродвигунів 4,4 кВт | 2870 ( 750 |
| Стенд електрооптичний для перевірки кутів установки керованих коліс легкових автомобілів | Автоспец-обладнання К-111 | Стаціонарний, канавний. Світлові промені проектуються на шкалах екранів. Точність виміру ±15. Час повної перевірки автомобіля 20 хв. | Розмір робочої площадки 8000 ( 5000 |
| Стенд прохідної для перевірки установки коліс легкових автомобілів | Автоспец-обладнання К-112-1 | Стаціонарний, прохідний, з одною рухливою платформою, системою сигналізації виводу і світловим табло | Розмір робочої площадки 6000 ( 4000 |
| Станція діагностики вантажних автомобілів і автобусів із карбюраторними двигунами | Росавторемонт К-453 (СД-3А ЧПИ) | Стаціонарна. Являє собою універсальний діагностичний комплекс, призначений для виконання Д-1 і Д-2 автомобілям із навантаженням на вісь до 8 т·с потужністю до 200 к.с. Інформація від стенда з біговими барабанами й інерційними масами виводиться на пересувні пульти і на цифродрукуючий пристрій | 5000 ( 1500 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пост поелементної діагностики вантажних автомобілів і автобусів із карбюраторними двигунами | Автоспец-обладнання К-452 | Стаціонарний, комплексний, на баз стенда К-424. Являє собою комплект діагностичних стендів і приладів, призначених для виконання поглибленої діагностики. Час перевірки 40-50 хв. на один автомобіль. Допускаєме навантаження на вісь до 6 т·с, максимальна виробовувана потужність до 300 к.с. | Розмір робочої площадки 12000 ( 6000 |
| Стенд для перевірки тягово-економічних показників вантажних автомобілів і автобусів | Автоспец-обладнання К-424 | Стаціонарний, роликовий, із двома гідрогальмами | 4500 ( 1420 |
| Стенд динамометричний для тягових іспитів вантажних автомобілів ГАЗ і ЗІЛ | Укрсельхоз-техника КИ-4856 ГОСНИТИ | Стаціонарний, роликовий, з балансирною електромашиною АКБ-92-8 потужністю 55 кВт і гальмівною потужністю 155 к.с. при 1500 об/хв. Реостат рідинний. Продуктивність стенда 20-25 автомобілів у зміну операторах | 4500 ( 2200 |
| Пост поелементної діагностики легкових автомобілів | Автоспец-обладнання К-455 | Стаціонарний, комплексний, на базі стенда К-409. Містить у собі комплект діагностичних стендів і приладів, призначених для виконання поглибленої діагностики. Час діагностування 30-40 хв. на один автомобіль. Навантаження на вісь до 1,5 т·с | 12000 ( 6000 |
| Стенд для перевірки тягово-економічних показників легкових автомобілів | Автоспец-обладнання К-409 | Стаціонарний, роликовий, із передачею тягового зусилля через опорну поверхню знаючого колеса. Загальна потужність електродвигунів 11,5 кВт | 3450 ( 1080 |
| Стенд для перевірки гідровакуумних підсилювачів гальмівного приводу | Автоспец-обладнання К-219 | Стаціонарний пневмогідравлічний, із тиском повітря 0,3 кгс/см2. Забезпечує перевірку підсилювачів ГАЗ-53, ГАЗ-24, «Москвич-412» | 1110 ( 905 |
| Стенд для перевірки телескопічних амортизаторів легкових автомобілів | Автоспец-обладнання К-113 | Стаціонарний, універсальний, електромеханічний проїзний. Потужність електродвигуна 1,76 кВт | 3800 ( 2750 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прилад для перевірки рульового керування | Автоспец-обладнання НИИАТ К-402 | Переносний, вимірювальний, універсальний, ручний. Діапазон шкали люфтоміра 25-0-25 | -- |
| Прилад для перевірки гідропідсилювача рульового приводу ЗІЛ-130 | Автоспец-обладнання К-405 | Переносної, для перевірки рульового механізму, гідропідсилювача і насоса в зборі | -- |
| Стенд для перевірки знятого гідропідсилювача рульового приводу ЗІЛ-130 | Автоспец-обладнання К-107 | Стаціонарний, гідравлічний. Потужність електродвигуна 4,5 кВт | 1300 ( 1300 |
| Стенд для перевірки пневмообладнання автомобілів | Автоспец-обладнання К-203 | Стаціонарний, контрольно-іспитовий, пневматичний | 1100 ( 835 |
| Набір манометрів для перевірки гальмівної системи автопоїздів | Автоспец-обладнання 1131 | Переносний, контрольно-вимірювальний | -- |
| Прилад для визначення технічного стану циліндро-поршневої групи | Автоспец-обладнання НИИАТ К69М | Переносний, пневматичний, із виміром відносної втечі повітря | -- |
| Компресометр для карбюраторних двигунів | Автоспец-обладнання 179 | Переносний. Ручний, вимірювальний. Межа вимірів 10кг/см2, ціна поділу шкали 0,5 кгс/см2 | -- |
| Прилад для визначення густини диму в газах, дизельних двигунів | Автоспец-обладнання К-408 | Пересувний, із фотоелементом і еталонним світлофільтром. Діапазон шкали 0 – 100 %, із ціною поділу 2 % | 620 ( 480 |
| Витратомір газовий | Госкомсель-хозтехника СРСР КИ-48371 | Переносний, з під'єднаним до маслозаливного патрубка двигуна | -- |
| Стетоскоп електронний | Минавтопром ССР КЭО | Переносний, для прослуховування двигуна й агрегатів трансмісії | -- |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прилад для визначення люфтів у трансмісії легкових автомобілів | Автоспец-обладнання К-428А | Переносний, із виміром окружних люфтів | -- |
| Прилад для визначення люфтів у трансмісії вантажних автомобілів і автобусів | Госкомсель-хозтехника СРСР КИ-4832 | Теж саме | -- |
| Прилад для перевірки шкворньових з'єднань передніх мостів автомобілів | Автоспец-обладнання НИИАТ Т-1 | Ручний, вимірювальний, з індикатором | -- |
| Лінійка для перевірки збігання коліс автомобілів | Автоспец-обладнання 2182 | Універсальна, телескопічна | -- |
| Підйомно-оглядове і транспортне обладнання |
| Підіймач гідравлічний, двоплунжер-ний | Автоспец-обладнання П-111 | Стаціонарний. Вантажопідіймальність 5 т. Вивішування вантажних автомобілів за раму. Потужність електродвигуна 2,2 кВт | 5925 ( 1265 |
| Теж саме | Автоспец-обладнання П-112 | Стаціонарний. Вантажопідіймальність 8 т. Вивішування вантажних автомобілів за раму. Потужність електродвигуна 3 кВт | 6650 ( 1415 |
| Підіймач гідравлічний, двоплунжер-ний | Автоспец-обладнання 480 | Стаціонарний. Вантажопідіймальність 8 т. Вивішування вантажних автомобілів і автобусів за мости або за раму. Потужність електродвигуна 3 кВт | 7680 ( 1460 |
| Теж саме | Автоспец-обладнання П-126 | Стаціонарний. Вантажопідіймальність 16 т. Один із плунжерів пересувний. Потужність електродвигуна 4,4 кВт | 12500 ( 1460 |
| Стенд перекидач електромеханічний для легкових автомобілів | Автоспец-обладнання П-129 або 461 | Стаціонарний, одностійковий, із хитною стійкою. Вантажопідіймальність 2 т. Максимальний кут нахилу автомобіля 60° . Час нахилу на повний кут 100 с. Потужність електродвигуна 2,2 кВт | 3680 ( 2800 |
| Підіймач електромеханічний, двохстійковий | Автоспец-обладнання 463М | Стаціонарний. Вантажопідіймальність 2 т. Вивішування легкових автомобілів за несучу основу кузова. Може бути змонтований на статі без фундаменту. Потужність електродвигуна 2,8 кВт | 3900 ( 3100 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Підіймач гідравлічний, одно плунжерний | Автоспец-обладнання П-104 | Стаціонарний. Вантажопідіймальність 2 т. Вивішування легкових автомобілів за несучу основу кузова. Потужність електродвигуна 1,7 кВт | 650 ( 435 |
| Підіймач гідравлічний для оглядової канави, двоплунжерний | Автоспец-обладнання П-201М | Пересувний. Вантажопідіймальність 4 т. Призначений для вивішування передніх і задніх мостів вантажних автомобілів і автобусів. Потужність електродвигунів 1 кВт | 550 ( 1040 |
| Підіймач гідравлічний для оглядової канави, одноплунжерний | Автоспец-обладнання П-113 | Пересувний. Вантажопідіймальність 4 т. З ручним приводом насоса | 1190 ( 660 |
| Підіймач електромеханічний для оглядової канави, дво-стояковий | Автоспец-обладнання 468 | Стаціонарний. Вантажопідіймальність 5 т Потужність електродвигуна 2,8 кВт | 1650 ( 600 |
| Підіймач гідравлічний для оглядової канави | Автоспец-обладнання П-128 | Стаціонарний. Двоплунжерний. Вантажопідіймальність 8 т. Потужність електродвигуна 1,1 кВт | 740 ( 384 |
| Домкрат гаражний, гідравлічний, із ручним приводом | Автоспец-обладнання П-310 | Пересувний. Вантажопідіймальність 2,5 т | 2050 ( 272 |
| Домкрат гаражний, гідравлічний, із ручним приводом | Автоспец-обладнання П-444М | Пересувний. Вантажопідіймальність 2,5 т | 1430 ( 360 |
| Теж саме | Автоспец-обладнання П-304 | Пересувний. Вантажопідіймальність 6,3 т | 1630 ( 430 |
| Домкрат гаражний, гідравлічний для автомобілів і автобусів | Автоспецобладнання П-403 | Пересувний. Вантажопідіймальність 6 т | 3500 ( 830 |
| Домкрат гаражний, гідравлічний із ручним приводом | Автоспец-обладнання П-308 | Пересувний. Вантажопідіймальність 12,5 т | 1850 ( 300 |
| Кран гідравлічний із ручним приводом | Автоспец-обладнання 423М | Пересувний. Максимальна вантажопідіймальність 1 т | 2290 ( 1160 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Механізм піднімальний для зняття й установки агрегатів з ножним приводом | Автоспец-обладнання П-208 | Пересувний. Вантажопідіймальність 0,25 т | 1620 ( 850 |
| Пристосування для зняття й установки коробки передач вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання 2471 | Переносний. Піднімальний устрій - ручна лебідка із саме черв'ячним редуктором, що загальмовується, максимальне зусилля на ручці лебідки 10 кгс | 925 ( 850 |
| Візок для зняття, установки й транспортування ГМП автобуса ЛіАЗ-677, привід ручний | Автоспец-обладнання ОГ-44 (креслення) | Вантажопідіймальність 0,2 т. Механічний. Напільний, зусилля при транспортуванні 15 кгс, при піднятті вантажу 20 кгс | 800 ( 990 |
| Візок для зняття, установки, транспортування ресор вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання П-216 | Вантажопідіймальність 0,1 т | 1450 ( 800 |
| Візок для зняття, установки, транспортування двигунів автобусів Ікарус | Автоспец-обладнання П-221 | Вантажопідіймальність 1 т | 1700 ( 1215 |
| Візок із ручним приводом для зняття, установки, транспортування коліс вантажних автомобілів і автобусів | Автоспец-обладнання 1115М | Вантажопідіймальність 2 т або 0,7 т | 935 ( 1235 |
| Пристосування навісне для зняття й установки двигунів автобусів | ЦКТБ П-704 (креслення) | Вантажопідіймальність 0,75 т | 1900 ( 410 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Електронавантажувальник для зняття й установки двигунів автобусів | Минтяж-энерготранс-маш СРСР серія 02 | Вантажопідіймальність 1,5 т. Висота підйому 2750 мм, найменший зовнішній радіус повороту 1080 мм | 1350 ( 905 |
| Кран-балка підвісна | Минтяж-энерготранс-маш СРСР ДЕРЖСТАНДАРТ 7890-67 | Вантажопідіймальність: 1 т 2 т 3,2 т | -- -- -- |
| Таль електрична або ручна | Минтяж-энерготранс-маш СРСР ТЭ-025-311 ТЭ-05-ВЗ-П ТЭ-1-511 | Вантажопідіймальність 0,25 т Вантажопідіймальність 0,5 т Вантажопідіймальність 1 т | -- -- -- |
| Конвеєр для пересування легкових автомобілів на лінії ЩО | Автоспец-обладнання 4012 | Характер руху поступальний, безупинний, швидкість пересування 6 м/хв, потужність електродвигунів 2,2 кВт | Довжина конвеєра 24,4-49,6 м |
| Конвеєр для пересування вантажних автомобілів на лінії ЩО | Автоспец-обладнання 4186 | Характер руху поступальний, безупинний, швидкість пересування 4,7 м/хв, потужність електродвигунів 2,2 кВт | Довжина конвеєра 27,8 -54,7 м |
| Конвеєр для пересування великовантажних автомобілів і автобусів на лінії ЩО | Автоспец-обладнання 4120 | Характер руху поступальний-переривчас-тий, для ЩО автобусів безупинний; швидкість пересування 9,25 і 6,35 м/хв, потужність електродвигунів 7,5 кВт | Довжина конвеєра 23,8 -60,7 м |
| Конвеєр для пересування вантажних автомобілів на лінії ТО-1, 2 штанговий | Автоспец-обладнання П-357 | Характер руху зворотно-поступальний, перериваний, швидкість пересування 9 м/хв, потужність електродвигунів 7 кВт | Довжина конвеєра 36 -72 м |
| Кран-штабелер для механізації складських робіт в комплекті зі стоїчними піддонами | Минтяж-энерготранс-маш СРСР ПП-025 і ПП-0,5 | Бруківкою, підвісного типу, керований із підлоги. Вантажопідіймальність 0,25 і 0,50 т. Повна довжина крана 5,4, 8,4, 11,4 у залежності від ширини помешкання, максимальна висота підйому вил 5,25 м. Загальна потужність електродвигуна 3,3 кВт | -- |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обладнання для заправки автомобілів паливом, мастилом і повітрям |
| Колона паливозаправочна | Нефтеаппаратприбор КЭД-40-05 | З дистанційним керуванням. Потужність електродвигуна 0,6 кВт | 410 ( 790 |
| Теж саме | Нефтеаппаратприбор КЭР-40-05 | З ручним керуванням. Потужність електродвигуна 0,4 кВт | 410 ( 790 |
| Установка мастильно-заправна | Автоспец-обладнання 3141 | Стаціонарна. Для централізованої, механізованої заправки автомобілів моторними і трансмісійними мастилами, водою, повітрям і подача у вузли тертя консистентних мастил | 3000 ( 800 |
| Установка для заправки агрегатів автомобіля трансмісійним маслом | Автоспец-обладнання 3161 | Стаціонарна. Продуктивність 10 л/хв, робочий тиск до 13 кг/см2, потужність електродвигуна 1,7 кВт | 700 ( 620 |
| Солідолонагнітач з перекачуючим насосом, модель С-30 | Автоспец-обладнання 1127 | Стаціонарний, чотирьох постовий, тиск мастила 400кгс/см2. Загальна потужність електродвигуна 2,3 кВт | 895 ( 805 |
| Солідолонагнітач пересувний, з електроприводом | Автоспец-обладнання 390 | Пересувний. Тиск мастила 220-250 кгс/см2. Потужність електродвигуна 0,6 кВт | 690 ( 380 |
| Солідолонагнітач пересувний, із пнемо-приводом | Автоспец-обладнання 3154М | Пересувний. Тиск мастила до 300 - 400 кгс/см2 | 790 ( 520 |
| Солідолонагнітач підоймовий, ручний | Автоспец-обладнання 142 | Переносний. Тиск мастила до 300кгс/см2 485 ( 60 ( 170 | -- |
| Колонка маслороздаточна з насосною установкою | Автоспец-обладнання 367М3 | Стаціонарна. Продуктивність (залежно від моделі насосної установки) 8-10 л/хв, з автоматичним режимом роботи. Потужність електродвигуна 1,5 кВт | Колонки 225 ( 330 насосної установки 470 ( 525 |
| Колонка маслороздаточна з електро-підігрівом | Автоспец-обладнання 3155 | Стаціонарна. Продуктивність 10 - 12 л/хв, підігрівши мастило до +30°С. Загальна потужність електродвигуна і нагрівача 7,4 кВт | 675 ( 580 |
| Колонка маслороздаточна з ручним приводом | Автоспец-обладнання 397-А або С-207 | Переносна. Продуктивність при температурі мастила до +20°С 10 л/хв. 330 ( 235 ( 1390. Маса без футляра 28 кг | 330 ( 235 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак для роздачі мастила | Автоспец-обладнання 133М | Переносно-пересувний. Місткість 22 л, насос ручний, продуктивність 8 л/хв | 390 ( 285 |
| Бак для заправки гальмівною рідиною | Автоспец-обладнання 326 | Переносної, пневматичний. Місткість 10 л. 235 ( 295 ( 380. Маса 6 кг | -- |
| Пристосування для прокачування гідравлічного гальмівного приводу, видалення повітря і заміни рідини | Автоспец-обладнання 107М | Пересувне. Тиск стиснутого повітря 5 кг/см2. Потрібна кількість повітря 0,5 м3/хв. | 480 ( 425 |
| Установка для промивання масляної системи двигунів | Автоспец-обладнання 1147 | Пересувна, із насосною і фільтруючою системами. Потужність електродвигуна 0,6 кВт | 1035 ( 680 |
| Установка для нанесення антикорозійних покриттів | Автоспец-обладнання 183 | Пересувна. Робочий тиск повітря 5-10 кгс/см2, продуктивність до 120 р/хв, місткість бака л | 405 ( 355 |
| Приймач для відпрацьованих мастил | НАМИ С-507 (креслення) | Стаціонарний, телескопічний | 1600 ( 100 |
| Пост мастильника-заправни-ка | НАМИ С-201 (креслення) | Пересувний. Комплектність набір інструментів для виконання мастильно-заправних робіт | 800 ( 500 |
| Резервуари для нафтопродуктів | ДЕРЖ- СТАНДАРТ 17032-71 | Місткість: 3 м3 5 м3 10 м3 25 м3 | 2000 ( 1400 2000 ( 1800 3310 ( 2200 4830 ( 2760 |
| Установка компресорна | Автоспец-обладнання 1105-В5 | Стаціонарна, автоматична. Тиск до 12 кгс/см2. Продуктивність 1 м3/хв. Потужність електродвигуна 10 кВт | 1865 ( 700 |
| Теж саме | Автоспец-обладнання 155-2-В5 | Стаціонарна, автоматична. Тиск до 12 кгс/см2. Продуктивність 0,6 м3/хв. Потужність електродвигуна 4,5 кВт | 1785 ( 550 |
| Компресор | Автоспец-обладнання 1136-В2 | Пересувний. Тиск до 10 кгс/см2. Продуктивність 0,15 м3/хв. Потужність електродвигунів 1,7 кВт | 1160 ( 380 |
| Колонка повітророздаточна, автоматична | Автоспец-обладнання С-401 | Стаціонарна. Межі вимірів 1,5 - 6,6 гс/см2. Точність вимірів ± 0,1 - 0,2 кгс/см2 | 530 ( 385 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Манометр для періодичного виміру тиску в шинах | Минавтопром- СРСР, ГОСТ 9921-68 | Переносний. Ціна поділу 0,1-0,2 кгс/см2. Верхня межа виміру 3-9 кгс/см2 | -- |
| Наконечник із манометром для повітро-роздаточного шланга для легкових автомобілів | Автоспец-обладнання Ш-602 | Переносний. Верхня межа виміру 4 кгс/см2, ціна поділу 0,1 кгс/см2, довжина наконечника зі шлангом і трубкою 800 мм | -- |
| Теж саме для вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання Ш-603 | Переносної. Верхня межа виміру 10 кгс/см2, ціна поділу 0,2 кгс/см2, довжина наконечника зі шлангом і трубкою 800 мм | -- |
| Обладнання для контролю, регулювання і ремонту приладів електрообладнання автомобіля |
| Стенд для перевірки генераторів, реле-регуляторів і стартерів | Автоспец-обладнання 532М | Стаціонарний. Потужність перевіряємих генераторів до 2000 Вт, напруга 12 і 24 В, потужність стартерів до 15 к.с. Живлення 220/380 В | 960 ( 985 |
| Стенд для перевірки генераторів, реле-регуляторів і стартерів | Автоспец-обладнання Э-211 | Стаціонарний. Потужність перевіряємих генераторів до 500 Вт, напруга 12 і 24 В, потужність стартерів до 2 к.с. | 675 ( 872 |
| Стенд електронний для перевірки електрообладнання автомобілів | Автоспец-обладнання Э-205 | Пересувний. Живлення 220 В | 650 ( 726 |
| Верстат для проточки колекторів якорів генераторів і фрезерування ізоляції між пластинами | Автоспец-обладнання Р-105 | Настільний. Для всіх моделей серійно випускаємих генераторів і стартерів вітчизняного виробництва. | 1100 ( 480 |
| Прилад для перевірки якорів і обмоток збудження генераторів і стартерів | Автоспец-обладнання Э-202 | Настільний. Живлення 220 В | 340 ( 260 |
| Прилад для очистки і перевірки свіч запалювання | Автоспец-обладнання Э-203-0 Э-203-П | Настільний. Перевіряємі свічі з діаметром верткої частини 14 і 18 мм. 196 ( 176 ( 230. Маса 3,2 кг. 355 ( 230 ( 122. Маса 7 кг | 196 ( 176 355 ( 230 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прилад стробоскопічний для контролю установки кута випередження запалювання | Автоспец-обладнання Э-102 | Переносний. Живлення 12 В. 275 x 44 x 168 | -- |
| Стенд для перевірки приладів системи запалювання | Автоспец-обладнання СПЗ 8-М або Э-208 | Настільний. Живлення 220 В, напруга 12 В | 720 ( 380 |
| Прилад для перевірки електрообладнання на автомобілів | Автоспец-обладнання Э-214 | Переносний | -- |
| Прилад для перевірки контрольно-вимірювальних приладів автомобілів | Автоспец-обладнання Э-204 | Переносний | -- |
| Прилад для перевірки установки фар | Автоспец-обладнання НИИАТ Э-6 | Переносний | 740 ( 330 |
| Теж саме |  | Пересувний. Для перевірки установки фар і виміру сили світла | 800 ( 750 |
| Осцилограф для контролю системи запалювання | Автоспец-обладнання Э-206 | Переносний, електронний. Живлення від мережі 220 В. Діаметр екрана 130 мм | -- |
| Прилад для перевірки розподілу на автомобілі | Автоспец-обладнання Э-213 | Переносний | -- |
| Прилад для визначення кута випередження запалювання | Автоспец-обладнання Э-215 | Переносний. Освітлювач: 237 ( 43 ( 150 | -- |
| Тахометр автомобільний | Автоспец-обладнання Э-104 | Переносний. Живлення 12 В. Межі виміру, про/хв, 0-1200, 0-6000 | -- |
| Комплект інструментів для ремонту і ТО електрообладнання автомобілів | Автоспец-обладнання И-111 або 2443 | У комплект входить 44 або 28 найменувань | -- |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пост електрика-карбюратор-щика | НИИАТ П-204А (креслення) | Пересувний | 1440 ( 530 |
| Пресс верстатний, рейковий, ручний | Госкомсель-хозтехника СРСР ОКС-918 | Настільний | 450 ( 370 |
| Обладнання для технічного обслуговування і ремонту акумуляторних батарей |
| Вилка навантажувальна | Автоспец-обладнання ЛЭ-2 | Межі виміру напруг 3-0-3 В. Ємності перевіряємих батарей: 40-35 А.год. | -- |
| Випрямлячі різноманітних типів для заряду акумуляторних батарей | ВАС-5, ВСА-Ш і ін. | Стаціонарні. Випрямлена напруга 80 В, струм до 10 А | 440 ( 340 |
| Установка для прискореного заряду а.к. батарей і пуску двигунів | Автоспец-обладнання Э-410 | Пересувна. Живлення 220 В. Зарядний струм до 50 А, 12 В. Тік при пуску 200 А | 710 ( 540 |
| Комплект приладів і інструментів для технічного обслуговування а.к. батарей | Автоспец-обладнання Э-401 | У комплект входить 14 найменувань | -- |
| Комплект пристосувань для ремонту а.к. батарей | Госкомсельхозтехника СРСР ПТ-7300 | У комплект входить 33 найменувань | -- |
| Електродистилятор | Медприбор 737 МРТУ | Живлення 220 В. Потужність 3,6 кВт. Продуктивність 4-5 л/год. | 220 |
| Прилад для зварювання деталей бензоповітряним полум'ям | Завод «Ренток» Київ | З ножним механізмом. Тиск у балоні 0,3 кгс/см2. Температура полум'я 900°С | -- |
| Обладнання для контролю і регулювання системи живлення автомобілів Карбюраторні двигуни |
| Пост для зовнішньої мийки приладів системи живлення | Минавтотранс УРСР НИИАТ М408А | Стаціонарний. Тиск потоку мийної рідини 1-1,5 кгс/см2. Тиск повітря в пістолеті 6 кгс/см2. Відсос парів примусовий | 1500 ( 830 |
| Установка для перевірки двигунів безмоторним методом | Автоспец-обладнання НИИАТ-489 | Стаціонарна з вакуумним насосом і електроприводом. Час на перевірку карбюратора 15-20 хв. Потужність електродвигуна 7 кВт. Маса 20 кг | 3800 ( 1700 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прилад для перевірки паливних насосів карбюраторних двигунів | Минавтотранс УРСР НИИАТ 577Б | Настільний, із підводом повітря від ручного насоса 365 ( 320 ( 500. Маса 20 кг | 365 ( 320 |
| Прилад для перевірки пругкості пластин дифузорів карбюратора | Минавтотранс УРСР НИИАТ 394 | Настільний. Прилад призначений для перевірки дифузорів карбюратора типу К-22 | 400 ( 150 |
| Прилад для перевірки паливних насосів карбюраторних двигунів на автомобілях | Автоспец-обладнання НИИАТ-527Б або НИИАТ к-436 | Переносної. Межа виміру тиску 0-1 кгс/см2. Ціна поділу 0,02 кгс/см2. | -- |
| Прилад для перевірки пругкості пружин діафрагм паливних насосів карбюраторних двигунів | Минавтотранс УРСР НИИАТ -357 | Настільний. Перевірка проводиться за допомогою вантажів | 100 ( 350 |
| Прилад для перевірки обмежувачів максимальної частоти обертання колінчатого вала двигунів | Минавтотранс УРСР НИИАТ-К419 | Теж саме | 160 ( 177 |
| Комплект інструментів для регулювальника карбюратор-щика | Автоспец-обладнання 2445 | У комплект входить 22 предмета | -- |
| Дизельні двигуни |
| Пост для зовнішньої мийки приладів системи живлення | Минавтотранс УРСР НИИАТ М408А | Стаціонарний. Тиск потоку мийної рідини 1-1,5 кгс/см2. Тиск повітря в пістолеті 6 кгс/см2. Відсмокрувач парів примусовий | 15000 ( 830 |
| Стенд для іспиту і регулювання паливних двигунів ЯМЗ-236 і ЯМЗ-238 | Госкомсель-хозтехника СРСР СДТА-2 | Стаціонарний, з електроприводом | 13000 ( 300 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенд для перевірки і регулювання паливних насосів високого тиску | ВНР Типу «Стар» | Стаціонарний. Призначений для іспитів однорядних і дворядних плунжерних насосів високого тиску з числом секцій до 12 | 1500 ( 700 |
| Комплект приладів для перевірки паливної апаратури дизельних двигунів ЯМЗ-236 і ЯМЗ-238 | Минавтотранс УРСР НИИАТ Р-610 | У комплект входять чотири найменування спеціалізованих приладів і інструмента | -- |
| Пост для поточного ремонту форсунок дизельних двигунів ЯМЗ і КамАЗ | Минавтотранс УРСР | Верстатний. До складу посту входить десять найменувань спеціалізованих приладів і інструмента | 1500 ( 800 |
| Пост для поточного ремонту паливних насосів високого тиску дизельних двигунів ЯМЗ і КамАЗ | Минавтотранс УРСР НИИАТ Р-611 | Верстатний. До складу посту входить п'ять найменувань спеціалізованих приладів і інструмента | 1500 ( 800 |
| Пост для ТО системи живлення дизельних двигунів | Перспективне обладнання | Пересувний. До складу посту входять чотири найменування спеціалізованих приладів і інструмента 950 ( 500 ( 950. Маса 80 кг. Проектований зразок | 950 ( 500 |
| Монтажно-демонтажне і ремонтне обладнання |
| Стенд для ремонту двигунів ГАЗ, МЗМА, ВАЗ | Автоспец-обладнання 2451 або Р-713 | Стаціонарний із ручним приводом повороту. Кріплення двигуна на змінній пластині | 1000 ( 730 |
| Стенд для ремонту двигунів ЗІЛ-130 | Автоспец-обладнання 2473 | Стаціонарний, поворотний | 950 ( 1340 |
| Стенд уніфікований для ремонту V-подіб-них двигунів ЗІЛ-130 і ГАЗ-53 | Автоспец-обладнання Р-235 | Стаціонарний, поворотний, з електроприводом | 1290 ( 660 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенд для розбирання, збирання і регулювання зчеплення вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання Р-207 або Р-731 | Настільний, пневматичний, універсальний із вимірювальним приладом. Зусилля стиску 1500 кгс при робочому тиску повітря 4-5 кгс/см2. Маса 64 кг | 625 ( 405 |
| Стенд для розбирання і зборки передніх і задніх мостів вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання 2450 | Стаціонарний, із пересувним гвинтовим затискачем | 1020 ( 780 |
| Стенд для розбирання і збирання редуктора заднього моста автомобіля ЗІЛ-130 | Автоспец-обладнання Р-284 | Стаціонарний, із поворотним столом. Кут повороту 360 | 830 ( 520 |
| Стенд для розбирання, збирання і регулювання зчеплення автомобіля МАЗ-500 | Автоспец-обладнання Р-205 або Р-724 | Настільний, пневматичний. Зусилля на штоку циліндра 2000 кгс при тиску повітря 5 кгс/см2 | 550 ( 490 |
| Стенд для розбирання і збирання коробок передач ЗІЛ-130 | Автоспец-обладнання Р-201 | Стаціонарний, поворотний | 810 ( 590 |
| Стенд для розбирання і збирання коробок передач МАЗ-200, МАЗ-500 | Автоспец-обладнання Р-208 | Стаціонарний, поворотний у горизонтальній площині, із фіксацією повороту. Відстань між підхватами 390 мм | 1000 ( 485 |
| Стенд для розбирання і збирання гідромеханічної коробки передач | Центравтотех ПР-46 (креслення) | Стаціонарний. Привід ручний, через черв'ячну передачу. Максимальне зусилля на ручці 12 кгс | 1250 ( 850 |
| Стенд для розбирання і збирання передніх мостів легкових автомобілів | Автоспец-обладнання Р-723 | Стаціонарний із поворотним столом і пневматичним приводом | 670 ( 690 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Набір інструментів слюсаря-монтажника | Автоспец-обладнання 2216Б або 2216М | Складається з 56 і 37 оксидованих інструментів і металевого ящика для них | -- |
| Верстат для розточки циліндрів двигуна | Автоспец-обладнання Р-141 | Переносний. Діаметр розточування від 65 до 130 мм. Максимальна глибина розточування 300 мм | 380 ( 275 |
| Верстат для шліфування клапанів двигунів | Автоспец-обладнання Р-108 | Настільний, граничні діаметри стрижнів оброблюваних клапанів від 6,5 до 13 мм із двома електродвигунами потужністю 0,39 кВт | 900 ( 506 |
| Дриль пневматична для притирання клапанів двигунів | Автоспец-обладнання 2213 | Ручна. Частота коливань ротора 250-2500 колив/хв. Робочий тиск стиснутого повітря 3,5-6 кгс/см2 | -- |
| Прилад для шліфування клапанних сідел із планетарним механізмом | Автоспец-обладнання 2447 | Переносний, з електроприводом. Граничні діаметри що шліфуються сідел від 25 до 50 мм | -- |
| Пресс гідравлічний | Автоспец-обладнання 2153-М2 | Переносний. Десятитонний, із ручним приводом. Робочий хід штока 120 мм | 480 ( 145 |
| Теж саме | Автоспец-обладнання 2135-1М | Сорока тонний, вертикальний, з електроприводом. Максимальна відстань між столом і штоком 1000 мм | 1560 ( 530 |
| Набір інструментів із гідроприводом для правки кузовів і деталей оперення | Автоспец-обладнання И-305 | Пересувний. Для виробництва робіт від гідропривода і вручну. Тиск у насосі до 270 кгс/см2. Зусилля на ручці до 12 кгс. 87 предметів | 840 ( 445 |
| Верстат для розточки гальмівних барабанів і обточування накладок гальмівних колодок вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання Р-114 або 670 | Стаціонарний, одне-шпиндельний. Граничні діаметри оброблюваних деталей 230-450 або 230-630 мм | 1500 ( 1000 1080 ( 830 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Верстат для розточки гальмівних барабанів і обточування накладок гальмівних колодок легкових автомобілів | Автоспец-обладнання Р-117 | Стаціонарний, одне-шпиндельний. Граничні діаметри оброблюваних деталей 180-300 мм | 620 ( 600 |
| Пресс для клепки фрикційних накладок | Автоспец-обладнання Р-304 | Стаціонарний, пневматичний, максимальний діаметр стрижня що розклепується заклепки 8 мм. Розвиваєме зусилля 1800 кгс | 600 ( 400 |
| Установка для гідроклепки автомобільних рам | Минавтотранс Казахської ССР ОК-16 | Стаціонарна. Максимальне зусилля на скобі 20 т·с. Максимальний діаметр 12 мм. Продуктивність установки 15 цикл/хв. Потужність електродвигуна 2,8 кВт | 1200 ( 1000 |
| Пристосування для висвердлювання шпильок піввісі вантажних автомобілів | Автоспецобладнання Р-154 | Переносне, з електроприводом свердла. Максимальний діаметр свердління 23 мм. Потужність електродвигуна 0,6 кВт, напруга 36 В | -- |
| Пост слюсаря-авторемонтни-ка | НИИАТ Р-506 (креслення) | Пересувний | 860 ( 470 |
| Слюсарно-механічне обладнання |
| Верстат токарно-гвинторізний, універсальний для здійснення токарських робіт | Минстанко-пром СРСР 16К20Р | Найбільший діаметр оброблюваного виробу 400, РМЦ 1400, потужність електродвигуна 10 кВт | 3160 ( 1185 |
| Теж саме | Минстанко-пром СРСР 163 | Найбільший діаметр оброблюваного виробу 630, РМЦ 1400, потужність електродвигуна 13 кВт | 3530 ( 1337 |
| Верстат токарно-револьверний із горизонтальною віссю револьверної голівки | Минстанко-пром СРСР 1Д340П | Найбільший діаметр оброблюваного прутка 40 мм, потужність електродвигуна 5,5 кВт | -3450 (1420 |
| Верстат вертикально-свердлильний одне-шпиндельний | Минстанко- пром СРСР | Найбільший діаметр свердління 18 мм, потужність електродвигуна 1,7кВт. 870 ( 590 ( 2080. Маса 450 кг | 870 ( 590 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Верстат настільно-сверд-лильний | Минстанко-пром СРСР ГМ112 | Найбільший діаметр свердління 12 мм, потужність електродвигуна 0,6 кВт | 730 ( 355 |
| Верстат поперечно-стругальний із механічним приводом | Минстанко-пром СРСР 7А311 | Розмір робочої поверхні столу 200 ( 500 мм, потужність електродвигуна 0,8/1,0/1,4/1,5 кВт | 1380 ( 800 |
| Верстат фрезерний, широкоуніверсальний | Минстанко-пром СРСР 675П | Розмір робочої поверхні столу 200 ( 500 мм, потужність електродвигуна 1,7 кВт | 1000 ( 1080 |
| Верстат точильний-шліфу-вальний для заточення металорізного інструмента | Минстанко-пром СРСР 3Б630 | Два кола діаметром 300 мм, потужність електродвигуна 1,0/1,7 кВт | 790 ( 640 |
| Те ж саме | Минстанко-пром СРСР 332Б | Два кола діаметром 300 мм, потужність електродвигуна 1,5/1,7 кВт | 812 ( 480 |
| Верстат круглошліфувальний, універсальний для зовнішнього, внутрішнього і торцевого шліфування циліндричних і плоских поверхонь | Минстанко-пром СРСР 34130 | Найбільший діаметр установлюваного виробу 280 мм, потужність електродвигуна 4 кВт | 3060 ( 200 |
| Верстат ножовочний (відрізний) | Минстанко-пром СРСР 872М | Найбільший розмір що розрізається металу: діаметр 250, двутавр №24, потужність електродвигуна 1,5 кВт | 1470 ( 690 |
| Машина трубогнучка для гнучкості труб у холодному стані на оправленні і без оправлення | Минстанко-пром ВМС-23 | Для труб із зовнішнім діаметром від 24 до 42 | -- |
| Молоток виколоточний, пневматичний для опрацювання аркушевого матеріалу | Минстанко-пром СРСР МАО-23 | Найбільша товщина оброблюваного листа: із м'якої сталі 2 мм, із міді, дюралюмінію 5 мм | 550 ( 700 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ножиці комбіновані, з ручним приводом | Н-970 | Найбільший розмір що розрізається стали; аркушевої 6 мм, смугової 13 ( 13 мм. Маса 245 кг | 340 ( 140 |
| Плита перевірочна і розміточна, чавунна, 3-го класу точності | ДЕРЖСТАНДАРТ 10905-64 | Для розміточних робіт | 1000 ( 630 |
| Верстат слюсарний | ГОСНИТИ ОРГ-1468-01-060А | -- | 1200 ( 800 |
| Обладнання для кузовних, малярських і оббійних робіт |
| Верстат, деревообробний, комбінований | КДС-3 або “К” | Найбільша товщина при подовжньому розпилі 100 мм, поперечний 50 мм, найбільша ширина фугування 280 мм, найбільший діаметр свердління 20 мм, найбільша глибина пазування 120 мм. Потужність електродвигуна 3 кВт | 1280 ( 885 |
| Електропила дискова | Минстрой-доркоммаш СРСР | Діаметр курного диска 200 мм, глибина пропила до 70 мм. Потужність електродвигуна 0,8 кВт | 372 ( 280 |
| Верстат спеціальний для розбирання подушок | ГОСНИТИ 5104 (креслення) | З нижнім відсмоктуванням повітря | 2000 ( 1000 |
| Машина швейна для важких і середніх робіт із шкіри | Клас 23А Подільський з-д | Зшиває двох нитковим швом різноманітні сорти шкіри, кирзи і брезенту загальною товщиною до 10 мм. Потужність електродвигуна 0,27 кВт | Розмір платформи 520 ( 25 |
| Машина швейна для гаптування тканин | Клас 97 Оршанский з-д | Максимальна товщина що зшивається матеріалу 4 мм. Потужність електродвигуна 0,4 кВт | 1100 ( 650 |
| Камера прохідна, фарбувальна для фарбування вантажних автомобілів | Гипроавто-транс Л-110 (креслення) | Кількість відсмоктуємого повітря - 50000 м3/год., кількість проточного повітря 48000 м3/год. Загальна потужність електродвигуна 32 кВт | 9800 ( 700 |
| Камера комбінована, фарбувально-сушильна для легкових автомобілів | ВНР «Афит» | Температура 90 , установлена загальна потужність 16,5 кВт | 7000 ( 4000 |
| Камера для сушки вантажних автомобілів | Гипроавто-транс 8042 (креслення) | Прохідна, температура сушіння 80-110 С. Загальна потужність нагрівачів 115 кВт | 12000 ( 4000 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Портал самохідний для терморадіаційної сушки автобусів | Гипроавто-транс Л-207 або Л-209 (креслення) | Температура сушіння 80, 100, 130 °С. Тип нагрівання ТЭН-34. Загальна потужність 105 кВт. Кількість відсасуємого повітря 800 м3/год. Кількість проточного повітря 800 м3/год. | Розмір посади 15000 ( 4500 |
| Фарбомішалка для перемішування фарбувальних речовин | ЛК700-1418 | Місткість бака 50 л. Потужність електродвигуна 0,6 кВт | 1080 ( 640 |
| Фарборозпилювач для розпилення лакофарбових матеріалів стиснутим повітря | СО-19А (С-512А) | Продуктивність до 50 м2/год. Витрата повітря 2,5 м3/год. 190 ( 150 ( 180 | -- |
| Установка для фарбування безповітряним розпилюванням із нагріванням лакофарбових матеріалів | Минхимпром СРСР «Радуга» | Продуктивність не менш ніж 1,2м2/хв із температурою підігріву фарби до 80-90 С. Тиск повітря в системі 2-6 кгс/см2. Потужність нагрівача 3 кВт | 515 ( 465 |
| Прилад для полірування кузовів автомобілів після мийки і фарбування і місцевого видалення старої фарби | Автоспец-обладнання 2408 або ОПМ-3 | Переносний, ручний, електричний, високочастотний. Швидкість обертання дисків 1100 об/хв, потужність електродвигуна 0,45 кВт, 36 В, 200 Гц. 420 ( 180 ( 150. Маса 5,7 кг | -- |
| Обладнання для зварювальних, ковальських, мідницьких і жерстяницьких робіт |
| Трансформатор зварювальний для ручного й автоматичного дугового зварювання | Минэлектро-пром СРСР СТШ-300 | Номінальний зварювальний струм 300 А, номінальна потужність 20,5 кВт | 600 ( 500 |
| Трансформатор зварювальний для ручного й автоматичного дугового зварювання, однофазний | Минэлектро-пром СРСР СТШ-500 | Номінальний зварювальний струм 500 А, номінальна потужність 33 кВт | 670 ( 666 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Перетворювач для ручного електродугового зварювання постійним струмом | Минэлектро-пром СРСР ПСО-300 | У однокорпусному виконанні. Номінальний зварювальний струм 300 А, номінальна напруга (робоча) 30 В | 600 ( 500 |
| Кліщі переносні, з пневматичним приводом і устроєм для контактного точкового електрозварювання | Минэлектро-пром СРСР К-265 | Максимальна товщина що зварюються деталей 2+2. Продуктивність при зварюванні деталей товщиною 0,8 + 0,8 170 точок у хвилину. Потужність зварювального трансформатора 25 кВт | 6031 ( 145 |
| Генератор ацетиленовий, переносної, морозотривкий для одержання газоподібного ацетилену низького тиску | Минхимнеф-темаш СРСР АПВ-1, 25-72 | Продуктивність 1,25 м3/год. Робочий тиск 0,1 кгс/см2 | 446 ( 1330 |
| Комплект горілок середньої потужності. Номера наконечників 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Минхимнеф-темаш СРСР «Звездочка» ГС-3 | Працює на ацетилені низького і середнього тиску. Товщина оброблюваного металу від 0,5 до 30 мм, внутрішній діаметр що приєднується рукава 9 мм | -- |
| Комплект різаків для розділювального кисневого різання стали | Минхимнеф-темаш СРСР «Факел» | Товщина розрізаємої сталі до 300 мм. Внутрішній діаметр приєднуємого рукава 9 мм | -- |
| Горн ковальський на один вогонь | Гидроавто-транс Р-923 (креслення) | Стаціонарний. Витрата вугілля 8-10 кгс/год. Витрата повітря на дуття 150 м3/год. | 1200 ( 1030 |
| Ковадло двороге | ДЕРЖ-СТАНДАРТ 11398-65 | Маса 100 кг | 505 ( 120 |
| Молот кувальний, пневматичний | Минстанко-пром МА-4129 | Номінальна маса падаючих частин 75 або 150 кг | 2275 ( 930 |
| Піч камерна, електрична | Минстанко-пром СНО-6.12 4/10 М1 | Температура нагрівання 1000 С. Потужність 58 кВт. 600 ( 1200 ( 400 | 505 ( 120 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенд для розбирання і збирання ресор і рихтування ресорних листів | Автоспец-обладнання Р-275 або Р-203 | Стаціонарний, електрогідравлічний. Потужність електродвигуна 4,5 кВт | 1390 ( 1075 |
| Стенд для комплексних робіт із ремонту радіаторів | Гипроавто-транс Р-209 (креслення) | Стаціонарний на одне робоче місце. Підйом і установка радіатора маніпулятором | 3000 ( 1250 |
| Ванна для іспиту паливних баків автомобілів | Гипроавто-транс 5008 (креслення) | Стаціонарна, метод іспиту повітряний. Тиск при іспиті 1 кгс2/см2. Обсяг 600 л | 1610 ( 1075 |
| Установка для пропарювання і промивання паливних баків | Гипроавто-транс М-424 (креслення) | Стаціонарна. Миючі засоби: вода, пар | 1260 ( 1100 |
| Зигмашина для зиговки, гибки, відбортовки, рифлення і різання листового матеріалу | Минстанко-пром СРСР И-2712 | Найбільша товщина оброблюваного матеріалу 1,6 мм. Потужність електродвигуна 1,8 кВт | 1470 ( 810 |
| Електроножиці для розрізання листової сталі | Минстройдор-коммаш ИЭ-5402 | Найбільша товщина розрізаємого матеріалу 2,7 мм, потужність електродвигуна 0,27 кВт | -- |
| Стіл для газозварювальних робіт | Госкомсель-хозтехника ГОСНИТИ 7547 | Стаціонарна. Маса 210 кг | 1100 ( 750 |
| Обладнання шиномонтажне і шиноремонтне |
| Стенд для демонтажу і монтажу легкових автомобілів | Автоспец-обладнання Ш-501М | Стаціонарний продуктивність 15-20 шин у годину | 1150 ( 585 |
| Верстат для балансування коліс легкових автомобілів із зняттям колеса К-121 | Автоспец-обладнання К-121 або 191 | Стаціонарний, маса колеса від 15 до 40 кг. Діаметр від 595 до 800 мм, потужність електродвигуна 0,6 кВт | 1200 ( 430 |
| Верстат для балансування коліс легкових автомобілів без зняття коліс | Автоспец-обладнання К-125 | Пересувний, маса колеса до 40 кг, діапазон діаметрів що обслуговуються коліс від 595 до 800 мм, потужність електродвигуна 2,2 кВт | 985 ( 410 |

Продовження додатку Г

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенд для демонтажу шин вантаж-них автомобілів | Автоспец-обладнання Ш-509 або ЭГС-1 | Стаціонарний, для коліс із діаметром обіду 20 дюймів | 1400 ( 930 |
| Прилад для таврування покришок | Автоспец-обладнання 6224 | Переносний, електричний | -- |
| Електровулканізатор для ремонту зовнішніх ушкоджень покришок і камер вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання 6140 або 613 | Настільний, електричний, потужність нагрівача 0,8 кВт, температура вулканізації 143° С ±3 | 400 ( 350 |
| Пістолет для шипування легкових автомобілів | Автоспец-обладнання Ш-305 | Ручний, пневматичний. Робочий тиск повітря в магістралі 6-8 кгс/см2 | -- |
| Пістолет для шипування вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання Ш-30 | Теж саме | -- |
| Електрогайковерт для гайок коліс вантажних автомобілів | Автоспец-обладнання И-318 | Пересувний, інерційно-ударної дії. Максимально утворювальний крутний момент 150 кгс·м | -- |
| Набір інструментів для шиноремонтника | Автоспец-обладнання 6209 | Переносний. Розмір футляра 600 ( 350 ( 134. Маса 14,7 кг | 600 ( 350 |
| Привод для широковального інструмента | Автоспец-обладнання 6209, 6225 | Пересувний, електромеханічний, підвісний, із гнучким валом, потужність електродвигуна 1 кВт | -- |
| Ванна для перевірки герметичності камер | Гипроавто-транс Ш-902 (креслення) | Стаціонарна. Тип підіймач пневматичний. Місткість ванної 0,27 м3. Тиск повітря 3-4 кгс/см2 | 1200 ( 876 |
| Стелаж для коліс і покришок ЗІЛ і ГАЗ | Гипроавто-транс Р-528 (креслення) | Двох'ярусний. Маса 130 кг | 2350 ( 800 |
| Клітка захисна для забезпечення безпеки при накачуванні шин | Гипроавто-транс Р-970 (креслення) | Стаціонарна | 1200 ( 12000 |

# Додаток Д

## Умовні позначення

Будівля, споруда

Будівлі і споруди, які підлягають знесенню

Реконструйована будівля або споруда

Будівля або споруда, яка зберігається

Споруджувана будівля. Висота до трьох поверхів позначається крапками

Підземні споруди

Проїзд загального користування

Межа землекористування

Обгороджування територій з проїзними воротами

Ділянка спусків

Роза вітрів

Дерева листяні

Дерева хвойні

Чагарник

Продовження додатку Д

Газон

Квітник

Басейн

Колона

Стіна

Проріз віконний з одинарним склінням

Проріз віконний з подвійним склінням

Двері однопольні

Двері двопольні

Ворота відкатні

Ворота підйомні

Обгородження майданчиків

Перегородка збірнощитова

Перегородка з склоблоків

Колія підкранова

Кран мостовий

Кран мостовий однобалковий

Кран підвісний однобалковий

Кран козловий

Монорейка

Продовження додатку Д

Ліфт

Майданчик складування деталей і агрегатів

Рольганг

Автомобіль і автомобіле-місце

Устаткування з номером на плані і фундаментом

Межа ділянки, відділена без огороджень

Вхід у канаву

Гідропідйомник одноплунжерний

Гідропідйомник двоплунжерний

Підйомник чотиристояковий

Підйомник тристояковий

Підйомник двостояковий

Підйомник одностояковий

Пересувний електромеханічний підйомник

Підлоговий гайковерт для гайок коліс

Стенд для оцінки гальмівних і тягових якостей

Продовження додатку Д

Кран консольний

Люк

Трап

Привідна станція підвісного конвеєра

Місцевий вентиляційний відсмоктувач

Повітря (вентиляція)

Відсмоктувач від газових приладів

Електроенергія

Електрична розетка трифазна

Електрична розетка однофазна

Споживач енергії

Підлоговий гайковерт

Стенди для перевірки переднього моста

Робоче місце

Продовження додатку Д

Вода

Гаряча вода

Підведення пару

Відведення холодної води

Стічні води

Відведення конденсату

Стиснене повітря

Відсмоктувач повітря

Підведення ацетилену (Кисню)

# Text boxes

вул. Фрунзе

Па

Пн

.

.

.

.

.

.

.

МР … т

3

1

2,0

кВт

(

А